## Slide 1: HRM-930B Vision Protocal
20151021
선계원 ,이상갑 제정

## Slide 2
개요.
20151021현재 CMOS자제의 MaxCol MaxRow 은 2X3 혹은 3X2가 될지 모르지만 Col:2 , Row:3이 유력하다.
여하튼 총6개가 MAX이고
이에 대한 장비와 Vision간의 프로토콜을 제정한다.

## Slide 3
프로토콜방식
장비측 비젼1개당 기본아이오.
xVisnL_Busy //비전이 어떤작업을 하고있을 경우
xVisnL_InspOk //검사결과
xVisnL_Spare1
xVisnL_Spare2
xVisnL_Spare3
yVisnL_InspStart //검사 시작 시그널
yVisnL_Reset //비젼 리셑
yVisnL_Command //검사 인덱스를 바꿀때 사용. 기타에도 사용.
yVisnL_JobChange //디바이스를 바꿀때 사용.
yVisnL_Spare1

## Slide 4
통신 파일 포멧
통신폴더는 장비쪽 PC "c:\\Control”이고 이를 네트워크 공유폴더로 지정하고 장비 프로그램 실행시 폴더가 존재 하지 않으면 만들어놓는다.
모든파일은 “Visn” + 비젼아이디(L:Left , R:Right) 로 시작된다.
Orientation
비젼쪽 출력 시그널 InspOk만으로 판단 한다.
Align
비전이 쓰고 장비가 읽는다.
"c:\\Control\\VisnLResultAlign.dat“파일에
메인검사 카메라센터오프셑X,Y 서브검사 카메라센터오프셑 x,y 를 쓰고 구분자는’,’로한다.
Ex) X3.001,Y1.002,x1.032,y0.102
Gap
비젼이 쓰고 장비가 읽는다.
"c:\\Control\\VisnLResultGap.dat“파일에
해당검사의 MainGap,SubGap을 기입한다.
Ex) G3.001,g0.234
Command
장비가 쓰고 비전이 읽는다.
“c:\\Control\\VisnLCommand.dat“파일에 검사 인덱스를 쓰고 Vision은 이를 읽어 다음 검사를 준비한다.(비젼검사 아이디는 Commend설명 참고)
Ex)CMO_00
Ex)CMA_01_02
JobChange
장비가 쓰고 비젼이 읽는다.
“c:\\Control\\VisnLJobChange.dat“파일에 디바이스명을 쓰고 Vision은 이를 읽어 해당디바이스로딩한다.
Ex)SEPH

## Slide 5
왼쪽 비젼 Commend
MiddleBlock Orientation : “MBO” //1샷
MiddleBlock Align : “MBA” //2샷
CMOS Orientation00 : “CMO_00” //1샷
CMOS Align00 : “CMA_00” //2샷
CMOS Orientation10 : “CMO_10” //1샷
CMOS Align10 : “CMA_10” //2샷
CMOS Orientation20 : “CMO_20” //1샷
CMOS Align20 : “CMA_20” //2샷
CMOS Orientation01 : “CMO_01” //1샷
CMOS Align01 : “CMA_01” //2샷
CMOS Orientation11 : “CMO_11” //1샷
CMOS Align11 : “CMA_11” //2샷
CMOS Orientation21 : “CMO_21” //1샷
CMOS Align21 : “CMA_21” //2샷
.
.
.
.
검사이름명(3자리)+Col,Row(2자리) 형식
00
10
01
11
21
20
02
12
22

## Slide 6
오른쪽 비젼 Commend
CMOS Master Align 00_10 : “CMA_00_10” //2샷
CMOS Slave Align 00_10 : “CSA_00_10” //2샷
CMOS Gap Masurement00_10 : “CGM_00_10” //2샷
.
.
CMOS Master Align 01_11 : “CMA_01_11” //2샷
CMOS Slave Align 01_11 : “CSA_01_11” //2샷
CMOS Gap 01_11 : “CGM_01_11” //2샷
.
.
.
검사이름명(3자리)+”_”+MasterCol,MasterRow(2자리)+”_”+SlaveCol,SlaveRow(2자리)
00
10
01
11
02
12